VILLA, RÅHØJ ALLÉ

Architect	\\ C. F. Møller Architects

Client	\\ The Sandahl family

Area	\\ 209 m2

Address	\\ Råhøj Allé 16, 8270 Højbjerg, Denmark

Year	\\ 2004-2005

Collaborators	\\ Tækker Rådgivende Ingeniører A/S (engineer)

Murerfirmaet Sejer Christensen A/S (bricklayer)

ASP Tømrer & Entreprenør (carpenter)

Photographer	\\ Julian Weyer

På en beskeden, skrånende koteletgrund i det sydlige Århus med visuelle korridorer til skoven og det åbne landskab er villaen indføjet i et for længst udbygget parcelhuskvarter.
Kvarteret er et Klondyke af forskellige facadeudtryk og bygningsformer, og grunden har mure og bygninger helt op i skel.
Villaen føjer sig ind på grunden med 2 etager mod syd og 1 etage mod nord og fremstår som et trævolumen med differentierede højder og indskæringer.
Villaen er beklædt med egelameller i et system med varierende tykkelser som visuelt spiller sammen med trælamellernes facetterende patinering.
Det er således et hus som i sin visuelle og tekstuelle fremtoning fortsat mange år frem er i en forandringsproces frem mod en mere permanent udtryksform. Huset relaterer sig derved stofligt i højere grad til stedets store træer og skovens nærvær end til de omkringliggende huse.
Indvendigt fremstår huset fuldmuret med hvide overflader som accentuerer det nuancerede dagslys som strømmer ind i husets interiør fra de højtsiddende vinduespartier. Disse hindrer indkig fra den omkringliggende bebyggelse og betoner husets snitmæssige opbygning med differentierede loftshøjder.
Huset åbner sig op mod omgivelserne i store partier netop der, hvor det udsigtsmæssige potentiale rækker ud over grundens beskedne areal.
Mod syd trækkes interiørets farve og materialitet med ud i facaden som en monolit, der favner brændeovn og solfanger.
Med gæsteværelse, bryggers, depot, vindfang og entré i den nederste etage - delvist indbygget i skråningen - skabes et ensembleforløb af primære opholdsarealer i den øverste etage flankeret af værelser.
Garagen er delvist bygget ind i skråningen, så haveanlægget strækkes ud over dækkonstruktionen.

Facade: undressed white oak that will turn grey with time

Roof: Roofing felt

Interior walls: Plastered and painted

Interior floor: Oiled pine plank flooring